1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам) (электроподвижной состав)

1.1.	Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам) (электроподвижной состав)» относится к междисциплинарному комплексу профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» дисциплин специальности.

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины.

Цели и задачи:

- изучить особенности конструкции, технического обслуживания и ремонта подвижного состава

- сформировать у учащихся чёткое представление о конструкции тормозных приборов, процессов, происходящих при торможении движущегося поезда, основных неисправностей и приемов ремонта тормозного оборудования;

- изучение основ теории работы электромеханического и электронного оборудования тягового подвижного состава, особенностей конструкции тяговых электрических аппаратов;

- принцип построения электрических схем;

- о работе электрических цепей подвижного состава;

- о порядке ремонта тяговых двигателей и вспомогательных электрических машин;

- объем испытаний электрических машин после их ремонта.

- сформировать навыки по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения междисциплинарного курса дипломированный техник должен уметь:

уметь:

У1 - определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;

У2 - обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава;

У3 - определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;

У4 - выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;

У5 - управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями.

знать:

З1 - конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава;

З2 - систему технического обслуживания и ремонта оборудования подвижного состава.

иметь практический опыт:

- применения теоретических знаний при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов;

- применения действующих положений, инструкций, нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;

- самостоятельного поиска необходимой информации.

1.4. Компетенции:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 1239 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 180 часов; самостоятельной работы обучающегося — 1059 часов.

.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 1239 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 180 |
| в том числе: теоретическое обучение | 96 |
| практические занятия | 36 |
| лабораторные занятия | 48 |
| самостоятельная работа | 1059 |
| Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета во 2,3 курс, домашней контрольной работы (2,2,3,3,4,4 курс) |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена в 2,3,4 курс |

2.2. Содержание обучения по междисциплинарному комплексу

МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижной состав)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижной состав) | 180 |  |
| Тема 1.1. Общие принципы работы и система ремонта электроподвижного состава | Содержание | 2 | 2 |
|  | 1. | Виды электроподвижного состава: электровозы и электропоезда (далее – ЭПС), эксплуатируемых на железных дорогах России, их технические и экономические характеристики. Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к ЭПС. Принцип и условия работы ЭПС, схема преобразования энергии ЭПС, основные системы ЭПС и их назначение. Классификация ЭПС по роду тока и осевой формуле. Основные узлы и аппараты электровозов и электропоездов. | 2 |  |
| Тема 1.2. Механическая часть | Содержание | 18 | 2 2 2 |
|  | 1. | Кузов Назначение и классификация кузовов ЭПС. Требования, предъявляемые к кузовам и их элементам. Конструкция кузовов ЭПС. Планировка вагонов электропоездов; устройство дверей, окон и упругих переходных площадок; расположение оборудования. Системы вентиляции на электровозах. Системы вентиляции и отопления на электропоездах. Жесткие опоры и шкворневые узлы кузовов. Требования, предъявляемые к деталям кузова. Характерные износы и повреждения оборудования и деталей кузова, технология ремонта. Осмотр и ремонт деталей кузова при техническом обслуживании ЭПС. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте кузова и его оборудования и деталей. | 2 |  |
|  | 2. | Ударно-тяговые приборы. Назначение и классификация ударно-тяговых приборов. Устройство и принцип действия автосцепки СА-3, поглощающих аппаратов различных типов. Центрирующее устройство. Клейма на узлах и деталях ударно-тяговых приборов. Характерные износы и повреждения деталей автосцепки и поглощающего аппарата, причины их возникновения и меры предупреждения. Основные нормы и допуски на износ деталей автосцепного устройства, проверка шаблонами. Виды и периодичность технического осмотра и ремонта автосцепных устройств. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте ударно-тяговых приборов. | 2 |  |
|  | 3. | Тележки. Назначение и устройство тележек. Назначение, классификация и конструкция рам тележек. Межтележечные сочленения. Возвращающие и противоосные устройства. Противоразгрузочные устройства. Технология ремонта деталей рам тележек. Технологический процесс сборки тележек и подкатки их под кузов. Осмотр и ремонт деталей тележек без разборки при различных видах технического обслуживания и ремонта. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте тележек. | 2 |  |
|  | 4. | Колесные пары. Назначение, классификация и конструкция колесных пар. Формирование колесных пар. Знаки и клейма. Требования, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации. Измерительный инструмент, краткие сведения о дефектоскопии элементов колесных пар. Виды, сроки, и объем технических осмотров, освидетельствований и ремонта колесных пар. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте колесных пар. | 2 |  |
|  | 5. | Буксовые узлы. Назначение, принцип работы. Классификация, конструкция букс. Особенности конструкции букс с устройством для отвода тока и приводом скоростемера. Требования, предъявляемые к буксовым узлам в эксплуатации. Характерные неисправности букс, причины их возникновения и предупреждения. Виды, периодичность и содержание ревизий и ремонт букс. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте буксовых узлов. | 2 |  |
|  | 6. | Рессорное подвешивание. Назначение рессорного подвешивания и его влияние на взаимодействие колеса и рельса. Колебания локомотива. Схемы, классификация, конструкция и характеристика элементов рессорного подвешивания. Понятие о жесткости и гибкости рессор. Упругие опоры кузовов. Люлечное подвешивание. Гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Характерные износы и повреждения, причины их возникновения и меры предупреждения, технология ремонта. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте рессорного и люлечного подвешиваний, гасителей колебаний. | 2 |  |
|  | 7. | Тяговый привод. Назначение, классификация и способы подвешивания тяговых приводов. Конструкция опорно-осевого подвешивания и зубчатой передачи. Конструкция рамного подвешивания тяговых двигателей. Схемы и конструктивное исполнение приводов с помощью муфт карданных валов. Корпус редуктора. Воспринимаемые им усилия. Крепление. Сравнение различных типов приводов. Операции ремонта деталей колесно-моторного блока при различных видах подвешивания тяговых двигателей; определение параметров зубчатого колеса. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте тягового привода. | 2 |  |
|  | 8. | Вспомогательное оборудование. Схемы и приборы пневматических цепей; противопожарная система электроподвижного состава. Меры безопасности при использовании средств пожаротушения при пожаре. | 2 |  |
|  | 9. | Окраска кузовов и деталей ЭПС. Назначение, применяемых для окраски узлов и деталей ЭПС лакокрасочных покрытий. Условия качественной окраски. Текущий уход за лакокрасочными покрытиями. Правила безопасности труда при выполнении лакокрасочных работ, противопожарная техника. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 16 | 2 2 |
|  | 1. | Исследование конструкции СА-3.Разборка и сборка СА-3 | 2 |  |
|  | 2. | Исследование конструкции буксы ЭПС. | 2 |  |
|  | 3. | Исследование конструкции колесных пар | 2 |  |
|  | 4. | Обыкновенное и полное освидетельствование колесных пар. | 2 |  |
|  | 5. | «Исследования конструкции рессорного подвешивания» | 1 |  |
|  | 6. | Выявление основных неисправностей тележки, методов ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации. | 1 |  |
|  | 7. | «Исследование конструкции подвешивания тяговых двигателей» | 1 |  |
|  | 8. | Исследование устройств и проверка действия пневматических цепей управления токоприемниками | 1 |  |
|  | 9. | Определение основных неисправностей кузова и рамы кузова, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации. | 1 |  |
|  | 10. | Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки | 1 |  |
|  | 11. | Техническое диагностирование и определение вида неисправностей ударно-тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации. | 1 |  |
|  | 12 | Определение основных неисправностей тягового редуктора. | 1 |  |
| Тема 1.3. Электрические машины ЭПС | Содержание | 8 | 2 2 |
|  | 1. | Назначение, классификация электрических машин, конструкция, принцип действия. Материалы, применяемые в электрических машинах | 1 |  |
|  | 2. | Электрические машины постоянного тока. Принцип действия, устройство и назначение узлов и деталей, образующих электрическую машину. Отличие ротора от якоря. Коллектор. Обмотки якорей. Уравнительные соединения; ЭДС и электромагнитный момент; магнитная цепь машины; физическая сущность реакции якоря и коммутации. Схемы возбуждения и характеристики генераторов и двигателей с различными видами возбуждений; регулирование напряжения на зажимах генератора. | 1 |  |
|  | 3. | Электрические машины переменного тока. Назначение, устройство, принцип действия и режим работы электрических машин переменного тока. Процессы, протекающие при пуске и работе асинхронных двигателей. Регулирование напряжения синхронных генераторов и частоты вращения асинхронных двигателей, их рабочие характеристики, основные формулы, характеризующие работу электрических машин переменного тока | 1 |  |
|  | 4. | Трансформаторы. Назначение, принцип действия, устройство масляного и сухого трансформаторов. Схемы соединения обмоток. Режимы работы и способы регулирования напряжения. Специальные типы трансформаторов. | 1 |  |
|  | 5. | Аккумуляторные батареи. Назначение, принцип действия кислотных и щелочных аккумуляторов. Процессы, протекающие при зарядке и разрядке. Электродвижущая сила, напряжение и емкость аккумуляторных батарей. | 1 |  |
|  | 6. | Электромашинные преобразователи. Назначение, классификация, принцип действия, конструкция электромашинных преобразователей. Способы регулирования частоты, напряжения, частоты фаз. Одноякорные и двухякорные электромашинные преобразователи | 1 |  |
|  | 7. | Техническое обслуживание и ремонт электрических машин Характеристика работ, выполняемых по ремонту электрических машин при различных видах технического обслуживания и ремонта. Основные неисправности в эксплуатации и методы их выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с ЭПС. Техническое обслуживание и ремонт остовов и статоров, щеткодержателей и их кронштейнов, якорей и роторов. Сборка и испытание электрических машин. Правила безопасности труда при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту, сборке и испытании электрических машин. | 1 |  |
|  | 8. | Техническое обслуживание и ремонт силового оборудования. Объем ревизий и технология ремонта тягового трансформатора, сглаживающих и переходных реакторов, индуктивных шунтов и трансформаторов, регулируемых подмагничиванием шунтов. Объем испытаний после ремонта. Техническое обслуживание и ремонт выпрямительных установок. Диагностика блоков выпрямителей. Проверка технического состояния аккумуляторных батарей. Неисправности аккумуляторных батарей, технология приготовления и заливки электролита. Технология заряда батарей. Правила безопасности труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторов, выпрямительных установок, аккумуляторных батарей. | 1 |  |
|  | Лабораторные работы | 20 | 2 2 |
|  | 1. | Испытание генератора постоянного тока независимого возбуждения. | 2 |  |
|  | 2. | Испытание генератора постоянного тока параллельного возбуждения. | 2 |  |
|  | 3. | Испытание двигателя с параллельным возбуждением | 2 |  |
|  | 4. | –Определение КПД трансформатора по методу холостого хода и короткого замыкания. | 2 |  |
|  | 5. | Испытание синхронного генератора. | 2 |  |
|  | 6. | Испытание асинхронного двигателя | 2 |  |
|  | 7.. | Параллельная работа синхронных генераторов | 2 |  |
|  | 8. | Расчет аккумуляторной батареи. | 2 | 2 |
|  | 9. | Выявление неисправностей асинхронной (синхронной) электрической машины и причин их возникновения. | 2 |  |
|  | 10. | Диагностика технического состояния электромашинного преобразователя, выявление неисправностей, определение условий дальнейшей эксплуатации. | 2 |  |
| Тема 1.4. Автоматические тормоза подвижного состава |  | Содержание | 10 | 2 |
|  | 1. | Основы торможения. Возникновение тормозной силы. Коэффициент трения колодок о колесо, его зависимость от различных факторов. Сила сцепления колеса с рельсом и факторы, влияющие на ее величину. Меры по увеличению коэффициентов трения и сцепления. Тормозные колодки. Максимально допускаемое нажатие тормозных колодок. Заклинивание колесных пар, причины возникновения и меры предотвращения. Величины и темп понижения давления в тормозной магистрали. Понятие о тормозном пути и способах его определения. | 1 | 2 2 |
|  | 2. | Общие сведения об автоматических тормозах. Классификация и принцип действия автоматических тормозов. Нормативные требования, предъявляемые к устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации тормозного оборудования. Расположение тормозного оборудования на ЭПС. | 1 |  |
|  | 3. | Приборы питания тормозов сжатым воздухом. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и технические характеристики компрессоров, главных резервуаров и регуляторов давления. Правила безопасности труда при обслуживании приборов. | 2 |  |
|  | 4. | Приборы торможения. Назначение приборов торможения. Принцип действия кранов машиниста. Оценка общего состояния и проверка действия кранов машиниста. Назначение, устройство и применение крана машиниста с дистанционным управлением. Назначение дополнительных приборов управления. Принцип действия устройства контроля плотности тормозной магистрали (УКПТМ). Назначение, устройство и принцип действия электропневматического клапана автостопа (ЭПК-150). Назначение, устройство и принцип действия воздухораспределителей и авторежимов. Конструкция и назначение тормозных цилиндров и запасных резервуаров. Правила безопасности труда при обслуживании приборов. | 2 |  |
|  | 5. | Воздухопровод и рычажные передачи. Классификация воздухопроводов по их назначению. Нормативные требования, предъявляемые к воздухопроводам ЭПС. Тормозная магистраль, ее устройство и содержание в эксплуатации. Краны и клапаны воздухопроводов. Назначение, устройство и действие разобщительных, трехходовых и стоп-кранов; выпускных, предохранительных, переключательных и обратных клапанов, соединительных рукавов, масловлагоотделителей и фильтров. Назначение, устройство, принцип действия тормозной рычажной передачи, ее КПД и передаточное число. Схемы и регулировка тормозной рычажной передачи. Автоматические регуляторы выхода штока тормозных цилиндров. Правила безопасности труда при обслуживании воздухопроводов и тормозной рычажной передачи. | 2 |  |
|  | 6. | Электропневматические тормоза. Классификация и принцип действия электропневматических тормозов. Назначение и устройство блоков питания и управления, контрольных приборов, межвагонного соединения и соединительных проводов. Схемы электропневматического тормоза ЭПС. | 2 |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 10 | 2 |
|  | 1. | Исследование схемы расположения тормозного оборудования на подвижном составе, конструкции и принципа работы компрессора. | 2 |  |
|  | 2. | Разборка, исследование устройства и сборка узлов компрессора | 2 |  |
|  | 3. | Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления АК-11Б (TS-11) | 2 |  |
|  | 4. | Разборка, исследование устройства и сборка регулятора давления ЗРД | 2 |  |
|  | 5. | Разборка, исследование устройства и сборка поездного крана машиниста усл.394 | 2 |  |
|  |  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Расчет длины тормозного пути поезда по интервалам скорости и построение графиков | 2 | 2 |
|  | 2. | Проверка производительности компрессорной установки и объема главного резервуара. | 2 | 2 |
|  | 3 | Расчет передаточного числа тормозной рычажной передачи | 2 | 2 |
|  | 4 | Расчет диаметра тормозного цилиндра и его выбор | 2 | 2 |
| Тема 1.5. Электрическое оборудование ЭПС | Содержание | 20 | 2 2 2 |
|  | 1. | Общие сведения об электрическом оборудовании. Назначение, классификация, кинематика подвижных соединений, электрическая дуга и способы ее гашения. Конструкция элементов дугогасительных устройств. | 2 |  |
|  | 2. | Коммутационные аппараты силовых цепей. Назначение, устройство, характеристики и принцип действия индивидуальных электропневматических и электромагнитных контакторов, групповых двухпозиционных и многопозиционных переключателей, электропневматических вентилей включающего и выключающего типов. Типы приводов групповых аппаратов. | 2 |  |
|  | 3. | Токоприемники. Назначение, классификация, конструкция, принципы работы токоприемников. Условия, влияющие на качество токосъема. Особенности конструкции токоприемника для высокоскоростного подвижного состава. Меры, обеспечивающие защиту локомотивной бригады от попадания под высокое напряжение. | 2 |  |
|  | 4. | Аппараты защиты электрооборудования. Назначение, конструкция, принцип работы аппаратов: быстродействующей и дифференциальной защиты, защиты от буксования и перегрузки, повышенного и пониженного напряжения, защиты электронного оборудования. | 2 |  |
|  | 5. | Параметрические аппараты. Назначение, конструкция, принципы действия и функции параметрических аппаратов. Обозначение на схемах сглаживающих и переходных реакторов, индуктивных шунтов, фильтров радиопомех. Определение сопротивления резистора по его маркировке. | 2 |  |
|  | 6. | Аппараты управления. Конструкция и принцип действия контроллеров машиниста. Кнопочные выключатели управления и галетные переключатели. Промежуточные контроллеры электровозов. | 2 |  |
|  | 7. | Аппараты автоматизации процессов управления. Назначение и принцип действия реле ускорения электропоездов, вибрационного и электронного регулятора напряжения. Назначение электронных блоков автоматики и их влияние на работу электрооборудования. | 2 |  |
|  | 8. | Аппараты личной безопасности и безопасности управления поездом. Устройство и принцип работы защитного вентиля. Типы и функциональное назначение приборов безопасности движения, их взаимодействие с цепями управления ЭПС. | 2 |  |
|  | 9. | Измерительные приборы, аппараты сигнализации, вспомогательное электрическое оборудование. Устройство и схемы включения измерительных приборов на ЭПС. Назначение основных сигнальных ламп и действия локомотивной бригады при их загорании. Устройство, принцип работы блинкерного реле. Назначение и виды материалов и изоляторов. Провода и кабели. Расчет сечения провода по токовой нагрузке. Виды наконечников. Клеммные рейки и разъемные соединения. Изоляторы. Назначение и принцип работы низковольтного электронного оборудования ЭПС. | 2 |  |
|  | 10. | Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам и их содержанию. Возможные износы, неисправности и повреждения, причины их возникновения, методы их выявления и меры предупреждения, определение условий дальнейшей эксплуатации. Правила безопасности труда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических аппаратов. Средства защиты обслуживающего персонала от попадания под напряжение. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 8 | 2 |
|  | 1. | Исследование конструкции электромагнитного контактора | 2 |  |
|  | 2. | Конструкция и работа реостатного контроллера электропоезда | 2 |  |
|  | 3. | Исследование конструкции и работы групповых переключателей ПКГ | 2 |  |
|  | 4. | Исследование конструкции и работы реверсора | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия | 6 |  |
|  | 1. | Исследование конструкции и работы быстродействующего выключателя | 2 |  |
|  | 2. | Конструкция и работа реле перегрузки и дифференциального реле | 2 |  |
|  | 3. | Исследование конструкции и работы контроллера машиниста. | 2 |  |
| Тема 1.6. Электрические цепи ЭПС | Содержание | 12 | 2 2 |
|  | 1. | Общие сведения об электрических цепях. Способы регулирования частоты вращения тягового двигателя в тяговом и тормозных режимах. Принцип прямого и косвенного управления. Неуправляемые и управляемые выпрямители. Высоковольтные цепи и цепи управления. Однопроводные и двухпроводные схемы. Правила сбора схемы на минимальное напряжение и в тормозной режим. | 2 |  |
|  | 2.. | Электрические цепи электровозов постоянного тока. Работа силовой схемы грузового электровоза: цепь 1-й позиции, перегруппировки, работа в тормозном режиме, при отключении группы тяговых двигателей. Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций (прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, работа аппаратов защиты. Работа силовой схемы пассажирского электровоза: цепь 1-й позиции, перегруппировки, работа в тормозном режиме, включая работу статического возбудителя. Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций (прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, работа аппаратов защиты | 2 |  |
|  | 3. | Электрические цепи электровозов переменного тока. Работа силовой схемы электровоза с контактным регулированием: принцип регулирования по полупериодам, переход с позиции на позицию, работа схемы в тормозном режиме. Характеристика системы вспомогательных машин. Работа цепей управления: подъем 8токоприемника, запуск вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей управления при наборе и сбросе позиций (прямые и обратные переходы), работа в тормозном режиме, работа аппаратов защиты. Принцип работы выпрямительно-импульсных преобразователей (ВИП) в режимах тяги и рекуперации. схемные решения, достоинства и недостатки ВИП. Работа силовой схемы пассажирского электровоза: принцип регулирования напряжения при переключении первичной обмотки трансформатора. Принцип работы управляемого выпрямителя и однофазного зависимого генератора. Работа силовой схемы электровоза с зонно-фазовым регулированием в режимах тяги и рекуперативного торможения | 2 |  |
|  | 4.. | Электрические цепи электропоездов постоянного тока. Работа силовой схемы. Работа цепей управления: подъем токоприемника, запуск вспомогательных машин, сбор схемы на минимальное напряжение, работа цепей управления при автоматическом и ручном наборе позиций, работа аппаратов защиты. Назначение блокировок в цепях управления. Причины простейших неисправностей в электрических цепях. | 2 |  |
|  | 5. | Электрические цепи электропоездов переменного тока. Работа силовой схемы электропоезда с вентильным переходом. Контуры токов в силовой схеме электропоезда. Напряжение холостого хода выпрямительной установки | 2 |  |
|  | 6. | ЭПС двойного питания. Принцип работы силовых цепей электровоза двойного питания на примере локомотивов ВЛ82м, ЭП10 и др., сравнение электрической части с ЭПС постоянного и переменного тока. Принцип построения схем многосистемных электровозов и электропоездов за рубежом | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия | 6 | 2 2 |
|  | 1. | Исследование электрических цепей электровоза постоянного тока ВЛ-10 режим тяги 27 позиция «С-П» соединении ТЭД | 2 |  |
|  | 2. | Анализ силовой цепи электровоза ЧС-2к | 2 |  |
|  | 3. | Анализ силовой цепи электропоезда ЭД-4м | 2 |  |
|  |  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Сравнение схем выпрямления и ориентировочный расчет управляемого выпрямителя по заданным параметрам | 1 | 2 |
|  | 2. | Техническое диагностирование электронных преобразователей (монтаж схем частотно-импульсного регулятора), поиск неисправностей, определение причины их возникновения и методов их устранения | 1 | 2 |
|  | 3. | Техническое диагностирование электронных преобразователей (монтаж схем широтно-импульсного регулятора), поиск неисправностей, определение причины их возникновения и методы их устранения | 1 | 2 |
|  | 4 | Техническое диагностирование электронных преобразователей (монтаж схем инвертора), поиск неисправностей, определение причины их возникновения и методов их устранения | 1 | 2 |
| Тема 1.7. Энергетические установки подвижного состава |  | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Теоретические основы энергетических установок. Основные сведения, теория теплообмена | 1 | 2 |
|  | 2 | Конструкция дизелей. Остов, газораспределительный механизм, шатунно-кривошипный механизм, топливоподающие устройства, система регулирования | 1 |  |
|  | 3 | Системы дизелей и вспомогательное оборудование. Топливная, масляная и водяная система. Системы воздухоснабжения и выпуска отработавших газов. Охлаждающие устройства и приводы вентиляторов. Конструктивные особенности устройств вспомогательного оборудования | 1 |  |
|  | 4 | Неисправности энергетических установок вагонов. Причины появления и внешние признаки. Виды и порядок технического обслуживания энергетических установок вагонов. Ремонт энергетических установок вагонов | 1 |  |
| Тема 1.8 Технология ремонта подвижного состава. |  | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1 | Виды и причины износа и повреждения деталей локомотива. Основные варианты единой системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Виды технических обслуживаний и ремонтов электроподвижного состава. | 2 | 2 |
|  | 2 | Способы очистки деталей и узлов локомотивов. Упрочнение деталей и восстановление изношенных поверхностей. Качество ремонта и его контроль. | 2 | 2 |
|  | 3 | Характерные износы механической части, меры их предупреждения. | 2 |  |
|  |  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1. | Проверка колесных пар шаблонами и мерительным инструментом. | 2 |  |
|  | 2. | Обыкновенное и полное освидетельствование и ремонт колёсных пар | 2 |  |
| Тема 1.9. Средства технической диагностики и неразрушающего контроля узлов и деталей подвижного состава при разработке технологических процессов |  | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Вихретоковый метод неразрушающего контроля. | 1 | 2 |
|  | 2. | Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля. | 1 |  |
|  | 3. | Феррозондовый метод неразрушающего контроля. | 1 |  |
|  | 4. | Ультразвуковой метод неразрушающего контроля. | 1 |  |
|  | 5. | Радиационный, радиографический метод неразрушающего контроля, контроль проникающими веществами. | 1 |  |
|  | 6. | Диагностические комплексы, применяемые при ремонте и эксплуатации локомотивов. | 1 |  |
| Тема 1.10. Механизация и автоматизация производственных процессов |  | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Механизация разборки и ремонта электровозов. | 2 | 2 |
|  | 2. | Механизация ремонта механической части электровозов. | 2 |  |
|  | 3. | Механизация ремонта автосцепного оборудования электровозов. | 2 |  |
| Тема 1.11.Электропривод и преобразователи подвижного состава |  | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Конструкция тяговых электродвигателей. Конструкция тяговых генераторов. Характеристики КДПТ. Характеристики двигателей переменного тока. | 2 | 2 |
|  | 2 | Переходные процессы электроприводов. Системы управления электроприводами, техника чтения электрических схем. Основная аппаратура управления электроприводами. | 1 |  |
|  | 3 | Электрические генераторы тепловозов. Электроприводы пассажирских вагонов. Генераторы постоянного и переменного тока пассажирских вагонов. | 1 |  |
|  |  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Определить момент инерции и махового момента электропривода методом свободного выбега. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по лабораторным и практическим занятиям, подготовка к их защите Домашние контрольные работы Примерная тематика индивидуальных заданий (расчетно-графических работ, презентаций) по заданию преподавателя Определение минимального объема технического обслуживания детали или узла ЭПС Определение норм, требующих соблюдение охраны труда при выполнении различных видов ТО и ремонта узлов и деталей ЭПС Изучение нетиповых конструктивных узлов, деталей ЭПС Сравнение узлов ЭПС одинакового назначения | 1059 | 2 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

кабинета «Конструкции подвижного состава»

Оборудование: столы ученические – 18 шт.,  стулья ученические – 30 шт., доска  – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., шкаф – 2 шт., комплект стендов, Натурный образец: буксовый узел  тележки пассажирского вагона -1 шт., Натурный образец: буксовый узел  тележки электровоза ВЛ80С-1 шт., Натурный образец: буксовый узел  тележки моторного вагона  электропоезда-1 шт., Натурный образец: буксовый узел  тележки грузового вагона  -1 шт., Натурный образец: компрессор в разборе-1 шт., Натурный образец: буксовый узел в разборе-1 шт., Натурный образец: автосцепка СА-3 с механизмом сцепления -1 шт., Натурный образец: поглощающий аппарат типа Ш-2-В-1 шт., Натурный образец: поглощающий аппарат типа ЦНИИ-Н6-1 шт., Натурный образец: приводы вагонных генераторов-2 шт., Натурный образец: холодильная машина-1 шт., Макет: локомотивные тележки-2 шт., Макет: колесная пара ТПС-1 шт., Макет: автосцепное устройство-2 шт. Комплект плакатов.

Лаборатории «Электрических аппаратов и цепей подвижного состава»

Оборудование: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., столы ученические – 18 шт., стулья ученические – 36 шт.,

классная доска – 1 шт., стеллаж для наглядных пособий – 1 шт., компьютер ACER - 1 шт., телевизор Sony-1 шт., Проектор-1 шт. Экран для проектора-1 шт.  Видеомагнитофон Sony-1 шт. DVD проигрыватель - ВВК-1 шт. Колонка -2 шт. Усилитель (микшер) -1 шт. Лабораторный стенд: «Электрические аппараты» -1 шт. Стенд: «Цепи управления подъемом токоприемника ВЛ80с» -1 шт.

Стенд: «Цепи управления набором позиций ВЛ80с» 1 шт

Стенд: «Силовые схемы ВЛ80с» -1 шт. Стенд: «Силовые схемы ЧС4т» -1 шт. Стенд: «Блок защиты 850 электровоза ЧС4т» -1 шт.

Стенд: «Цепи управления включением ГВ на электровозе ВЛ80с» -1 шт. Стенд: «Главный выключатель ВОВ 25м» -1 шт. Стенд: «Схема электрического оборудования тепловоза ЧМЭ3» -1 шт.

Стенд: «Силовая схема ЭР9м» -1 шт. Стенд» Цепи управления включением ГВ и подъемом токоприемника электропоезда ЭР9» -1 шт. Стенд: «Цепи управления линейными контакторами ВЛ80с» -1 шт. Стенд: «Цепи управления запуском МВ и МИ на электровозе ВЛ80с» -1 шт. Стенд: «Цепи управления запуском ФР и МК на электровозе ВЛ80с» -1 шт. Стенд: «Детали электрических машин» -1 шт. Стенд: «Двигатели постоянного тока параллельного возбуждения» -1 шт. Стенд: «Электропневматический контактор»-1 шт. Макет железной дороги-1 шт. Набор схем электрических цепей ТПС и МВПС (15 штук) -1 шт. Схема: «Индивидуальный контактор» -1 шт. Образец: «Токоприемник» -1 шт. Образец: « Переключатель ступеней электровоза ЧС4т» -1 шт. Образец: «Пульт машиниста электровоза ВЛ80с» -1 шт. Образец: « Пульт машиниста электровоза ЧС4т» -1 шт. Образец: « Контроллер машиниста тепловоза ЧМЭ3» -1 шт. Образец: « Групповой контроллер тепловоза ЧМЭ3» -1 шт. Образец: « Быстродействующие контакторы» -2 шт. Образец: « ЭКГ-8Ж» -2 шт. Образец: « БВП 105А» -1 шт. Образец: « Тепловое реле» -1 шт. Образец: « Тепловое реле» (в разрезе) -1 шт.

Образец: «Реле перезагрузки» -1 шт. Образец: «Переключатель вентиляторов» -1 шт. Образец: «Пневматические выключатели» -1 шт. Образец: «Промежуточное реле» -1 шт. Образец: «Электромагнитный контактор» -1 шт. Образец: «Реле обратного тока» -1 шт. Образец: «Резистор цепи управления» -1 шт. Образец: «Плавкие предохранители» -1 шт. Образец: «Электрический вентиль» -1 шт. Образец: «Блок защиты ЧС4т» -1 шт. Образец: «Электрическая часть главного выключателя ГВ-25М» -1 шт.

Образец: «Блок дифференцированного реле электровоза ВЛ-80С» -1 шт. Образец: «Распределительный щит электровоза ВЛ-80» -1 шт.

Лаборатории «Автоматических тормозов подвижного состава»

Оборудование: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., столы ученические – 19 шт., стулья ученические – 36 шт., доска  – 1 шт., кафедра – 1 шт., Лабораторный стенд: « Дефектация и ремонт магистральной части воздухораспределителя усл.№ 483-001» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Приборы скоростного регулирования типа DAKO электровоза ЧС4т» – 1 шт., Лабораторный стенд: « Клапанно-диафрагменный воздухораспределитель системы KEs» – 1 шт., Лабораторный стенд «Монтажная схема устройств АЛСН» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Компрессор КТ6эл» – 1 шт., Образец: «Компрессор КТ6» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Кран машиниста усл. № 254» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Кран машиниста усл. № 395Э» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Воздухораспределитель усл. №483-000 с датчиком» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Электровоздухо-распределитель усл. № 305-000» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Воздухораспределитель усл. № 292-001» – 1 шт., Лабораторный стенд: «Кран машиниста усл № 334» – 1 шт., Лабораторный стенд электропневматического тормоза электропоезда – 1 шт., Лабораторный стенд электропневматического тормоза пассажирского поезда– 1 шт., Лабораторный стенд «Установка АЛСН» – 1 шт.,  Образец: «Компрессор ЭК7В» – 1 шт., Образец: «Кран машиниста вспомогательного тормоза усл.№222» – 1 шт., Образец: «Воздухораспределитель грузового вагона усл. № 483-000» – 3 шт., Образец: «Электровоздухораспределитель усл. №305-000» – 1 шт., Образец: «Воздухораспределитель пассажирского вагона усл. 292-001» – 1 шт., Образец: «Воздухораспределитель пассажирского вагона усл. 292-001» (в разрезе) – 2 шт., Образец: «Тормозные колодки» – 5 шт.,

Образец: «Система соединительных рукавов» – 1 шт., Образец: «Концевой кран № 190» – 1 шт., Образец: «Регулятор давления 3РД» – 1 шт., Образец: «Главная часть воздухораспределителя усл.№483-000» – 1 шт., Образец: «Магистральная часть воздухораспределителя грузового вагона» – 1 шт., Образец: «Магистральная часть воздухораспределителя грузового вагона» (в разрезе) – 1 шт., Образец: «Редуктор № 350» – 1 шт., Образец: «Редуктор № 348» – 1 шт., Образец: «Тормозной цилиндр со встроенным авторегулятором типа 670ГС» – 1 шт., Образец: «Тройной клапан» – 1 шт., Образец: «Авторегулятор №574» (в разрезе) Образец: «Воздухораспределитель пассажирского вагона в сборе (усл.№292 + усл.№305 + средняя часть) – 1 шт., Образец: «Авторежим № 265-001» (в разрезе) – 1 шт., Образец: «Башмак дискового тормоза с накладкой» – 1 шт., Образец: «Узел шатунов компрессора КТ6» – 1 шт., Образец: «Коленчатый вал ЭК-7В» – 1 шт., Образец: «Фрагмент триангеля тормозной рычажной передачи грузового вагона» – 1 шт., Образец: «Элемент системы автоматического управления тормозами» – 1 шт., Плакат: «Принципиальная схема электропневматического двухпроводного тормоза на пассажирских локомотивах» – 1 шт., Плакат: «Дефектация и ремонт главной части воздухораспределителя усл.№ 483-001» – 1 шт., Плакат: «Механическая обработка пятника» – 1 шт.,

3.2.	Информационное обеспечение обучения

| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |
| 1. | Мукушев Т.Ш., Писаренко С.А., Попова Е.А. | Разработка технологических процессов, конструкторско-технической и технологической документации (электроподвижной состав): учебник. | М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 344 с. режим доступа – https://umczdt.ru/books/37/18774/ | [Электронный ресурс] |
| 2. | Осинцев И.А., Логинов А.А. | Устройство и работа электрической схемы электровоза ВЛ11: учеб. пособие. | М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 395 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/352/234340/ | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |
| 1. | Осинцев И.А. | Электротехника для локомотивных бригад: учеб. пособие | М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 416 с. - Режим доступа: https://umczdt.ru/books/352/227907/ | [Электронный ресурс] |
| 2. | Серебряков А.С. | MATHCAD и решение задач электротехники учеб. пособие. | М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 568 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/232048/ | [Электронный ресурс] |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних контрольных работ.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - понимание сущности перспективных технических новшеств | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу команды, подчиненных, результат выполнения заданий | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - проявление интереса к инновациям в профессиональной области | экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог | - демонстрация знаний конструкции деталей, узлов, агрегатов и систем ЭПС; - полнота и точность выполнения норм охраны труда; - выполнение ТО узлов, агрегатов и систем ЭПС; - выполнение ремонта деталей и узлов ЭПС; - выбор оптимального режима управления системами ЭПС; | текущий контроль в форме защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; тестирование по темам МДК; квалификационный экзамен; зачет по учебной и производственной практике |
| ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов | - осуществление контроля за работой систем ЭПС; - приведение систем ЭПС в нерабочее состояние; - выбор экономичного режима движения поезда; | текущий контроль в форме защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; тестирование по темам МДК; квалификационный экзамен; зачет по учебной и производственной практике |
| ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава | - полнота и точность выполнения норм охраны труда; - принятие решения о скоростном режиме и других условиях следования ЭПС; - точность и своевременность выполнения требований сигналов; - правильная и своевременная подача сигналов для других работников; - выполнение регламента переговоров локомотивной бригадой между собой и с другими работниками железнодорожного транспорта; - проверка правильности оформления поездной документации; - демонстрация правильного порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях, в том числе с опасными грузами; - определение неисправного состояния железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава по внешним признакам; - демонстрация взаимодействия с локомотивными системами безопасности движения | текущий контроль в форме защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; тестирование по темам МДК; квалификационный экзамен; зачет по учебной и производственной практике |